Л а б о р а т о р н а я     р а б о т а

Получение  и  изучение свойств этилена.

Цель работы: получить этилен и провести опыты, характеризующие его свойства.

Оборудование и реактивы: спиртовка, спички, лабораторный штатив, винт, лапка, пробка с газоотводной трубкой, штатив с пробирками, фильтровальная бумага; этанол, речной песок, концентрированная серная кислота, раствор перманганата калия.

Порядок выполнения работы.

З а д а н и е  1. Получение этилена.

В целях безопасности работы с концентрированными веществами учителем заранее приготавливается смесь, состоящую из  2-3 мл этилового спирта и 6-9 мл концентрированной серной кислоты.  Для того, чтобы избежать толчков жидкости при кипении, в смесь добавляется прокалённый речной песок.

Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, закрепите её в штативе (см. рис. 1). Осторожно нагрейте.

З а д а н и е  2. Химические свойства этилена.

1. Опустите конец газоотводной трубки поочерёдно в пробирку с раствором перманганата калия (ниже уровня раствора) (см. рис 1) и в пробирку с раствором брома. Что происходит с раствором перманганата калия? Что происходит с раствором брома?   Сделайте вывод о непредельном характере этилена.

2. Протрите конец газоотводной трубки фильтровальной бумагой, поверните трубку вверх и подожгите выделяющийся этилен.  Каким пламенем горит этилен: светящимся, несветящимся или коптящим? Почему?

Приложение 4

Рис. 1 Получение этилена и изучение его свойств.