Приложение 4

| 5.1 |  |  | Вариант 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | уровень задачи | баллы | Условие задач |
| 1 | 1 | 1 | По проводнику, к концам которого приложено напряжение 5 В, прошло 100 кулон электричества. Определить работу тока. |
| 2 | 2 | 2 | R1=2 Ом, R2=2,5 Ом, R3=3 Ом. Найти падение напряжения в каждом сопротивлении, если падение напряжения на всем участке АВ=6В. |
| 3 | 3 | 3 | Вольтметр, подключенный к источнику тока с ЭДС 120В и внутренним сопротивлением 50 Ом, показывает напряжение 118В. Определите сопротивление вольтметра. Каково падение напряжения на внутреннем участке цепи? |
| 4 | 3 | 4 | Четыре резистора R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3=40 Ом и R4=60 Ом включены в сеть с напряжением 380 В так, как показано на рисунке. Определить токи через резисторы и напряжения на них. |
| 5 | 4 | 5 | Сколько времени будет нагреваться один литр воды от 200С до 1000С в электрическом чайнике мощностью 600 Вт, если КПД его равен 80%? Плотность воды 1000 кг/м3. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг∙0С. |

| 5.2 |  |  | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | уровень | бал лы | Условие задачи |
| 1 | 1 | 1 | Вольтметр, прикреплённый параллельно участку цепи сопротивлением 10 Ом показал 5 В. Определить мощность потребляемую данным участком цепи. |
| 2 | 2 | 2 | Какую работу совершает электродвигатель за 1ч, если сила тока в цепи электродвигателя 5А, напряжение на его клемма х 220 В, а КПД двигателя 80%. |
| 3 | 3 | 3 | Найдите ЭДС и внутреннее сопротивление гальванического элемента, если при сопротивлении внешней цепи 2 Ом ток равен 0,6 А, а при сопротивлении 1 Ом ток равен 1 А. |
| 4 | 3 | 4 | Амперметр показывает 0,9 А, сопротивление R1= 4Ом, а напряжение на его зажимах 2 В. Найти общее сопротивление участка цепи ВС и сопротивление R2 |
| 5 | 4 | 5 | Четыре резистора соединены по схеме, показанной на рисунке. Напряжение между точками А и В равно 60 В. Определите силу тока в резисторах, если R1=0,9 Ом, R2=2 Ом, R3=5 Ом, R4=3 Ом. |

| 5.3 |  |  | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | уровень задачи | баллы | Условия задач. |
| 1 | 1 | 1 | Сколько энергии потребляет электрическая плитка каждую секунду при напряжении 120 В, если сила тока в спирали 5 А? |
| 2 | 2 | 2 | Электрический чайник потребляет ток в 3 А при напряжении 120 В. Из какого материала изготовлена спираль, если сечение проволоки 0,08 мм и длинна обмотки 8м? |
| 3 | 3 | 3 | Чему равно общее сопротивление участок цепи, изображённого на рисунке, если R1= 2Ом, R2= 10Ом, R3= 15Ом, R4= 1Ом? |
| 4 | 3 | 4 | Гальванический элемент даёт нам внешнее сопротивление R1= 4Ом ток I1=0,2А. Если же внешнее сопротивление R2= 7Ом, то элемент даёт ток I2= 0,14А. Какой ток даёт элемент, если его замкнуть накоротко? |
| 5 | 4 | 5 | В сеть напряжением 120 В включаются два резистора. При последовательном соединение резисторов ток равен 3А, а при их параллельном соединении ток в неразветвлённой части цепи равен 16А. Определите сопротивление резисторов. |

| 5.4 |  |  | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Уровень задачи | Баллы | Условия задач |
| 1 | 1 | 1 | По данным рисунка определить мощность тока, потребляемую резистором. |
| 2 | 2 | 2 | Какого сечения надо взять медный провод длинной 8,5м, чтобы при токе в 150А напряжение на его концах было 6 В? Удельное сопротивление меди 0,017 Ом·мм²\м. |
| 3 | 3 | 3 | Проводник какого сопротивления надо включить во внешнюю цепь генератора с ЭДС 220В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом, чтобы на его зажимах напряжение оказалось равно 210В? |
| 4 | 3 | 4 | Пять резисторов R1=60 Ом, R2=40 Ом, R3=20 Ом, R4=30 Ом, R5=50 Ом включены в сеть напряжением 250В. Какие токи текут через резисторы. Каково напряжение на каждом из них? |
| 5 | 4 | 5 | От генератора с ЭДС 40В и внутренним сопротивлением 0,04 Ом ток поступает по медному кабелю площадью поперечного сечения 170 мм² к месту электросварки, удалённому от генератора на 50 м. Найти напряжение на зажимах генератора и на сварочном аппарате, если сила тока в цепи равна 200А. Какова мощность сварочной дуги? |

# Text boxes

А

В

R3

R2

R1

R2

R3

R4

R1

R

V

I