Приложение 8

Контрольные работы

5.1.                                                           Вариант 1

| № п\п | уровень | Решение задач |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дано: U=5B q=100 Кл | Решение: А=qu; A=100Kл∙5В=500Дж |
|  |  | А-? |  |
| 2 | 2 | Дано: R1=2Oм R2=2,5Ом R3=3Ом | Решение: I=const; Iaв\Raв;Rав=R1+R2+R3; Iав=6В\7,5Ом=0,8А. U1=Iaв∙R1 U1=0,8А∙2Ом=1,6В U2= Iaв∙ R2 U2=0,8А∙2,5Ом=2В U3= Iaв∙ R3 U3=0,8А∙3Ом=2,4В |
|  |  | U1,2,3-? |  |
| 3 | 3 | Дано: ε =120В r=50Oм U=118B | Решение: Uвн=Ir-падение напряжения на внутреннем участке цепи. I= ε\R+r; Ir+IR= ε; Ir= ε-IR; Ir=120B-118B=2B I=120B-118B\50Oм=0,04А Rv=U\I;Rv=118B\0,04A=2950Oм |
|  |  | Rv-? Uвн-? |  |
| 4 | 3 | Дано: R1=10 Ом R2=20 Ом R3=40 Ом R4=60 Ом Uo=380В | Решение Ro=RI+RII;1\RoII=1\R2+1\R3+1\R4; RoII=10,90Ом Ro=10Oм+10,9Ом=20,9Ом Io=Uo\Ro;Io=380B\20,9Om=18,1A U1=18,1A∙10Oм=181B;U2,3,4=380B-181B=199B I2=199B\20Oм=9,95А;I3=199B\40Oм=4,975А; I4=199B\60Oм=3,3бА |
|  |  | I1,2,3,4-? U1,2,3,4-? |  |
| 5 | 4 | Дано: V=1л ρ=1000кг\м³ t1=20ºC t2=100ºC P=600Bт ή =80% | CИ 0,001м³ 0,8 | Решение: Qотд=Qпр; ή=Qпол\Qзатр∙100% P∙t∙ή=Cвmв(t2-t1); m=ρV t=Cвmв(t2-t1)\P∙t t=4200Dж\кг∙ºС∙1000кг\м³∙0,001м³∙80С\600Вт∙0,8; t=700c |
|  |  | t-? |  |  |

| 5.2. |  | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Уровень | Решения задач |
| 1 | 1 | Дано: R=100Ом U=5 | Решение: P=IU P=U²\R; P=25B²\100Oм=2,5Вт I=U\R; |
|  |  | P-? |  |
| 2 | 2 | Дано: t=1ч I=5A U=220B ή=80% | C.И 3600с | Решение: ή=Aп\Аз·100%; Aп=ήАз\100%= ή·IUt\100% Ап =80%·5А·3600с·220В\100%= =3168000Дж=3168КДж |
|  |  | A-? |  |  |
| 3 | 3 | Дано: R1=2Oм I1=0,6A R2=1Oм I2=1А | Решение: ε =I1R1+I1r ε=0,6А•2Ом+0,6А•0,5Ом ε =I2R2+I2r ε=1,2В+0,3В=1,5В 0= I1R1+I1r- I2R2-I2r r= I2R2- I1R1\I1-I2 r=1A•1Ом-0,6A•2Ом\0,6А-1А=0,5Ом |
|  |  | I1R1-? r-? |  |
| 4 | 3 | Дано: I=0,9A R1=4Ом Uвc=2В | Решение: Io=U\R Rвс=2B\0,9A=2,22Oм 1\R.вс.=1\R1+1\R2; 1\R2=1\Rвс-1\R1; 1\R2=1\2,22Ом-1\4Ом=9\44Ом R2=4,8Ом |
|  |  | Rвс-? R2-? |  |
| 5 | 4 | Дано: Uaв=60B R1=0,9Oм R2=2Ом R3=5Oм R4=3Oм | Решение: Rо1=R2+R3 Rо1=2Ом+5Ом+7Ом 1\Raв=1\Ro1+1\R4; 1\Raв=1\7Oм+1\3Ом=2,1Ом Iaв=Uaв\Raв; Iaв=60В\2,1Ом=28,571А Iав=I1;I2,3=Uaв\Raв; I2,3=60В\7Ом=8,571А I4= Uaв\R4; I4=20A. |
|  |  | I1-4-? |  |

5.3.                                                                    Вариант 3

| № П\П | Уровень задачи | Решения задач |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дано: t=1c U=120В I=5A | Решение: А=IUt A=5A∙120B∙1c=600Дж |
|  |  | A-? |  |
| 2 | 2 | Дано: I=3A U=120B S=0,08мм² l=8м | Решение: R=ρl\S; ρ=R∙S\l; I=U\R; R=U\I ρ=U∙S\I∙l; ρ=120B∙0,08мм²\3A∙8м=0,4Oм∙мм²\м Спираль изготовлена из никелина. |
|  |  | ρ-? |  |
| 3 | 3 | Дано: R1=4Ом I1=0,2A R2=7Ом I2=0,14А | Решение: I= ε \R+r ; при R=0 Ik=ε\r ε=I1∙R+I1∙r I1∙R+I1∙r= I2∙R+I2∙r ε=I2∙R+I2∙r I1∙r- I2∙r= I2∙R- I1∙R r= I2∙R- I1∙R\ I1- I2; r=3 Oм Ik=0,46A≈0,5A при ε=1,4В |
|  |  | I-? если R=0 |  |
| 4 | 3 | Дано: R1=20Ом R2=10Ом R3=15Ом R4=1Ом | Решение: R0=RI+RII+RIII 1\R0II=1\R2+1\R3; 1\R0II=1\10+1\15=5\30; RII=6Ом R0=2Oм+6Ом+1Ом=9Ом |
|  |  | R0-? |  |
| 5 | 4 | Дано: U=120B I=3A Послед.соед. I=16A Паралл.соед | Решение: I=const U=const I=U\R; R0=U\I; R0=40Oм R0=7,5Ом 1\R0=1\R1+1\R2; 1\7,5=1\40-R2+1\R2=R2+40-R2\40R2-R2²=40\R2(40-R2) 40R2-R2²=300 R2²-40R2+300=0 D=1600-4(1)·300=400; D=400 X1=40- \2=20\2=10; R1=10Ом; X2=40+20\2=30; X2=30;R2=30Oм. |
| 5.4. |  |  | Вариант 4 |
| № п\п | Уровень задачи | Решения задач |
| 1 | 1 | Дано: I=0,5A R=120Oм | Решение: Р=IU; U=IR; P=I²R P=0,25A·0,25A·120Oм=30Вт |
|  |  | Р-? |  |
| 2 | 2 | Дано: l=8,5м I=150A U=6B ρ =0,017Ом·мм²\м | Решение: R= ρl\S; S= ρl\R; I=U\R; R=U\I; S= ρlI\U; S=0,017Oм·мм²\м·8,5м·150А\6В=3,612мм² |
|  |  | S-? |  |
| 3 | 3 | Дано: ε=220В r=0,1Oм U=210B | Решение: I= ε\R+r; I= ε-U\r; I=100А; R= ε-Ir\I; R=2,1Oм |
|  |  | R-? |  |
| 4 | 3 | Дано: R1=60Ом R2=40Ом R3=20Ом R4=30Ом R5=50Ом U=250B | Решение: Ro=RI+RII+RIII; 1\RI=1\R1+1\R2; RI=120Ом\5=24Ом;1\ RIII=1\R4+1\R5; RIII=150Ом\8=18,75Ом; Ro=24Oм+20Oм+18,75Oм=62,75Ом; Io,I,II,III=4\R;Io=3,98A U1,2=3,98A·24Oм=95,52В I1=95,52B\60Oм=1,59A;I2=95,52\40Ом= =2,38А;I3=3,98A. U4,5=3,98A·18,75Oм=74,625B I4=74,625B\30Oм=2,48А; I5=74,625B\50Oм=1,49А |
|  |  | Ro-? I1-5-?; U1-5-? |  |
| 5 | 4 | Дано: ε =40В r=0,04Oм S=170мм² ρ=0,017Ом·мм²\м I=200A | Решение: I= ε\R+r; ε=U1+Ir; U1= ε-Ir U1=40B-200A·4·0,01Oм=32В U=падение напряжения в цепи U=IR=Iρl\S;U=2B U2=32B-2B=30B P=UI; P=30B·200A=6000Bт |
|  |  | U1,2-? P-? |  |