Тема:

Цель:

АТМОСФЕРА -

это газовая оболочка, окружающая Землю

атмос - пар сфера - шар

(греч.

Воздух = азот (78 %) + кислород (21 %) + другие газы

80 % mвоздуха   в пределах 15 км над Землей

При О °С на уровне моря

рвоздуха= 1,29 кг/м3 h↑=>ρвоз↓

hатм≈

неск. тыс. км

водяной насос, шприц, пипетка, ливер

ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Опыт Торричелли (итал.) 1643г.

торр

ратм=рртути

ртутный барометр барос (греч.) –тяжесть

| НОРМАЛЬНОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (при 0 °С) Н = 760 мм рт. ст. р = 13 600 кг/м3 9,8 м/с2 • 0,76 м≈ 101325Па |  |
| --- | --- |

1 мм рт. ст. — единица атм. давления

давление столба ртути высотой 1 мм равно:

р=13 600 кг/м3  9,8 м/с2  0,001 м≈ 133,3 Па

1 мм рт. ст. ≈ 133,3 Па

-водяной барометр (Паскаль, 1646 г.)

-магдебургские полушария (Отто фон Герике, 1654 г.)

-барометр-анероид (Л. Види, 1844 г.) анерос (греч.) – безжидкостный

р↓ на 1мм.рт.ст. на каждые 12м подъема↑