| Характеристики инструментов для плоского строгания |
| --- |
| 1 | 2 |  | виды строгания |
|  |  |  | толщина стружки |
| Инструмент | Назначение | Размеры, мм | Угол резания. | черновое | чистовое |
|  |  | колодки колодки | ножа |  |  |  |
|  |  | длина | ширина | высота | длина | ширина | толщина |  |  |  |
| Шерхебель | Грубое первичное строгание для снятия толстой стружки | 250 | 45 | 60 | 180 | 35 | 4 | 45—50 | 1-3 мм |  |
| Рубанок: одинарный | Строгание после пиления или после строгания шерхебелем | 250 | 60 | 60 | 180 | 50 | 4 | 45—50 | 1-3 | 0,1-0,3 |
| Рубанок двойной | Чистовое строгание коротких заготовок | 250 | 60 | 60 | 180 | 50 | 4 | 45—50 |  | 0,1-0,3 |
| Штифтик | Тщательная зачистка мест задиров волокон и торцов | 200 | 60 | 60 | 180 | 40— 45 | 4 | 55—60 |  | 0,1-0,2 |
| Полу- фуганок | Прифуговка деталей средних размеров | 500 | 70 | 65 | 180 | 50 | 4 | 50—60 |  | 0,1-0,3 |
| Фуганок | То же для длинномерных деталей | 700 | 85 | 75 | 200 | 65 | 4 | 50—60 |  | 0,1-0,3 |