Приложение №6

Задачи.

- Для защиты от коррозии железо покрывают слоем олова (лужёное железо) или слоем цинка (оцинкованное железо). Какие  электрохимические процессы будут проходить при нарушении защитного покрытия в лужёном и оцинкованном железе в зависимости от кислотности среды: а) рН ≥ 7, б) рН  < 7 ?

- Изделие из марганца находится в воде и контактирует с медным изделием. Сохранятся ли оба они в неизменном виде?

- Будет ли защищена  железная конструкция от электрохимической коррозии в воде, если на ней укрепить пластину из другого металла: а) магния, б) свинца, в) никеля?

- С какой целью поверхность цистерн для хранения нефтепродуктов (бензина, керосина) окрашивают  «серебрином» - смесью алюминиевой пудры с одним из растительным масел?

- На поверхности закисленной почвы садового участка находятся железные трубы со вставленными латунными кранами. Что будет подвергаться коррозии – труба или кран? В каком месте разрушение наиболее выражено?