ПРИЛОЖЕНИЕ№1

Электрическая лампа, рассчитанная на напряжение 127 В, имеет сопротивление 254 Ом. Вычислите силу тока в лампе.

Каково напряжение на катушке сопротивлением 100 Ом, если сила тока в нем 50 мА?

При напряжении на концах проводника 6 В, сила тока 1,5 А. Какова сила тока при напряжении 12 В?

Сопротивление обмотки амперметра 0,02 Ом. Вычислите напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 5 А.

Лампа рассчитана на напряжение 6 В и силу тока 4 А. Каково сопротивление лампы?

ПРИЛОЖЕНИЕ №2(Инструкция лидеру)

При обсуждении начинай с себя, затем передавай слово сидящему рядом, далее по кругу.

Мнение группы будь готов высказать сам или предоставь слово члену группы.

При ответе пользуйтесь неоконченными предложениями:

- по нашему мнению…

- наша группа считает …

- в результате обсуждения мы пришли к выводу…

- наша группа после обсуждения к единому мнению не пришла, так как…

ПРИЛОЖЕНИЕ№3

| Название физической величины | Обозначение физической величины | Единица измерения | Формула | Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока Напряжение Сопротивление |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ№4

| Название прибора | Условное обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Амперметр Вольтметр Реостат Лампочка Ключ Гальванический элемент |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

В учебнике в §48 найти определение последовательного соединения потребителей, записать его в тетради.

Рассмотреть рис. 78 на стр. 111,перечертить. Что здесь изображено?

Начертить три электрические схемы, состоящие из последовательно соединенных двух электрических ламп, источника тока, амперметра (три схемы – три разных расположения); изобразить на каждой схеме вольтметр, который снимал бы напряжение на 1-ом, на 2-ом потребителе, на двух вместе.

Собрать поочередно элементы цепи по вашим схемам. Снять показания с амперметра, вольтметра. Рассчитать сопротивление для каждого случая.

| № опыта | Сила тока | Напряжение | Сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |

Какую вы заметили закономерность для I, U, R?

Особенность последовательного соединения проводников – найти материал в учебнике на стр. 111.

Решить задачи из упр. 22 (1,2)