## Slide 1
Арифметические операции
с двоичными числами
© Коротаева Н.Е.
учитель информатики и ИКТ
МБОУ «Новоаганская ОСШ №1»

## Slide 2: Логическое сложение
При сложении цифр двоичного кода перенос в старший разряд происходит каждый раз, когда имеет сумму 1 + 1 = 1 0
47
+ 13
0
6
1
А | В | F
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 – остается в данном разряде, а
1 – переносится в следующий разряд.

## Slide 3
0101010
101010
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
+

## Slide 4
0101010
101010
Проверка:
0
1
1
0
0
0
1
26 25 24 23 22 21 20
25 + 23 + 21 =
=32 + 8 + 2 = 42
26 + 24 + 22 =
= 64 + 16 + 4 = = 84
+

## Slide 5
111011
+ 111
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0

## Slide 6: Логическое умножение
Операция умножения выполняется по обычной схеме, применяемой в десятичной с/с,
215
* 12
430
215
2580
+
А | В | F
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
с последовательным умножением множимого на очередную цифру множителя.

## Slide 7
1001
* 1010
0000
1001
0000
1001
+
0
0
1
0
1
1
1
9
* 10
90
Проверка:
26 + 24 + 23 + 21 = 64 + 16 + 8 + 2 = 90

## Slide 8
1111
* 1110
0000
1111
1111
1111
+
0
0
0
0
1
1
15
* 14
210
Проверка:
27 + 26 + 24 + 21 = 128 + 64 + 16 + 2 = 210
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 9: Логическое вычитание
Вычитание чисел удобно осуществлять путем специального преобразования кода, в результате которого операция вычитание заменяется на сложение кода.
7 – 3 = 7 + ( - 3) = 4

## Slide 10: Алгоритм преобразования положительного кода числа в отрицательный код
1. Код числа дописать до 8 бит
(3)10 = (00000011)2 – прямой код.
2. Используя логическое отрицание получаем обратный код числа (11111100)2.
3. К младшему разряду прибавляем – 1
11111100
+ 1
11111101 - дополнительный код числа(-3).
А | F
0 | 1
1 | 0

## Slide 11
00000111
+11111101
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1

## Slide 12: Пример: 15 – 6 = 15 + ( - 6) = 9
1. Код числа дописать до 8 бит
(6)10 = (00000110)2 – прямой код.
2. Используя логическое отрицание получаем обратный код числа (11111001)2.
3. К младшему разряду прибавляем – 1
11111001
+ 1
11111010 - дополнительный код числа (-6).

## Slide 13
00001111
+11111010
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1

## Slide 14
Домашнее задание: § 16 [1]
10010011
+ 101101
2. 100001 * 1111 =
3. Перевести в двоичную систему счисления числа и выполнить действие: 21 – 7 =