## Slide 1: Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище №33 Краснодарского края с.Белая Глина 2012г.

## Slide 2: Проект «Дом моей мечты с применением современных технологий».
Проект подготовил:
Коник Игорь Геннадьевич, II курс, гр.115, «Мастер общестроительных работ»
Руководитель проекта:
Прудникова Елена Леонидовна, преподаватель высшей категории специальных и общетехнических дисциплин,
ГБОУ НПО ПУ № 33 КК

## Slide 3
Цели:
Разработать проект «Дом моей мечты»;
Применить в данном проекте современные технологии.

## Slide 4: Дом моей мечты
Одноэтажный дом, рассчитанный на проживание семьи из 3-4 человек. В доме запроектированы просторная гостиная с камином, кухня столовая и три спальных комнаты.

## Slide 5
Технико-экономические показатели:
Строительный объем
- общий – 763,8 куб.м.
- надземный – 563 куб.м
- подземный – 200,8 куб.м.
Общая площадь – 233 кв.м.
Жилая площадь – 69,6 кв.м.
Площадь застройки – 154,3 кв.м.
Геометрическая площадь кровли – 340 кв.м.
Материалоемкость :
Бетон– 47 куб.м.
Цемент- 8,5 тонн
Песок– 35 куб.м.
Арматура– 2 тонны
Глина шамотная– 40 кг.
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу– 26 куб.м.
Блоки Дюрисол DSs 37,5/14 – 707 шт.
Блоки ДюрисолDm 15/9 - 553 шт.

## Slide 6
Технологический процесс во время эксплуатации: температурный влажный режим (t- до -5°С, влажность 70-80 %),теплоизоляцию (до 3,5 м2 0С/Вт), индекс изоляции воздушного шума составляет 50-60 децибел, уровень рН около 11-12.
Материалы для строительства дома:
Фундаменты - сборный ж/б
Наружные стены –блоки Durisol
Перекрытия - блоки Durisol
Покрытие кровли – металлочерепица, мягкая кровельная черепица
Наружная отделка– штукатурка
Цоколь – натуральный камень
Сметная стоимость строительства жилого дома
Под чистовую отделку– 2 457 481 (16 832 руб. за кв.м.)
  Коробка– 1 776 450 (12 168 руб. за кв.м.)
Инженерное оборудование: электроснабжение от поселковых электрических сетей; газоснабжение от поселкового газопровода; водопровод от поселкового водопровода; канализация устройство выгреба; отопление горячее водоснабжение от котла; радиофикация от поселковой радиостанции.

## Slide 9
Пожаробезопасный: блоки Durisol соответствуют требованиям пожарной безопасности, являясь слабогорючим (группа Г1), трудновоспламеняемым (группа В1) строительным материалом с малой дымообразующей способностью (группа Д1), нераспространяющий пламя (группа P1), малоопасный по токсичности (группа Т1).
Стойкий к образованию плесени и грибков: материал обладает высокощелочными характеристиками (уровень рН около 11-12), что, наряду со свойством материала не впитывать влагу, предотвращает рост плесени и развитие грибков.
Стойкий к атмосферным воздействиям: материал является морозостойким и выдерживает резкие перепады температур (более 300 циклов), практически не впитывает влагу, что позволяет хранить блоки под открытым небом и производить строительные работы зимой (при температурах до -5°С, бетон с добавками).
Функциональный: спектр конфигураций блоков (рядные, угловые, торцевые, универсальные) для перегородок, наружных и внутренних стен с различной несущей способностью дает возможность создавать разнообразные архитектурные формы и планировки зданий.
Легкий в обработке: материал легко резать, гвоздить, сверлить и фрезеровать для прокладки в стенах каналов инженерных коммуникаций или придания необходимой архитектурной конфигурации. Пористая структура облегчает финишную отделку штукатурными составами.

## Slide 10: Экологически чистый: производится на основе природных материалов — дерева и камня, не выделяет вредных веществ, не загрязняет окружающую среду и поддается стопроцентной вторичной переработке. Теплосберегающий: конструкция блоков с пенополистирольными вставками для наружных стен препятствует возникновению мостиков холода и создает высокую теплоизоляцию (до 3,5 м2 0С/Вт) бетонной массы внутри стены, которая аккумулирует тепло и отдает его обратно в помещение после отключения отопления. Обеспечивается снижение тепловых потерь и экономия потребления энергии. Обладая высокими теплосберегающими характеристиками, стена из блоков Durisol имеет небольшую толщину (макс. 375 мм), что увеличивает полезную площадь внутри помещения. Звукоизолирующий: структура материала стен обеспечивает высокую звукоизоляцию внутренних помещений здания (индекс изоляции воздушного шума составляет 50-60 децибел). Это свойство наряду со стойкостью материала к атмосферным воздействиям используется также для строительства шумозащитных конструкций вдоль автомагистралей и железных дорог. Воздухопроницаемый: пористая структура и конструкция блоков обеспечивают естественную циркуляцию водяного пара через стены, устанавливается сбалансированное соотношение температуры и влажности воздуха, которые являются определяющими элементами внутреннего климата.

## Slide 11: Подготовительные работы для выполнения каменной кладки
Задачи:
Подобрать средства индивидуальной защиты
Очистить рабочее место
3. Подготовить оборудование, используемое при работе:
ручная или механическая пила
ватерпас, отвес, деревянные клинья, ковш-лопата с длинными насадками, тачки или двухколесные тележки для бетона

## Slide 12
строительный подъемник для подачи блоков или бетона (при ручных работах)
бетононасос для заливки бетоном из контейнера (на более крупных строительных объектах)
металлическая загрузочная воронка для блоков – используется при заполнении бетоном из контейнера
глубинный вибратор с насадкой диаметром не более 4 см (на более крупных строительных объектах)

## Slide 13
4. Подготовить инструмент к работе
5. Доставить строительные материалы на рабочее место

## Slide 14
6. Расставить материалы и приспособления на рабочем месте
7. Установить приспособления для работы на высоте

## Slide 15: Подготовка материалов для каменных работ
Отсортировать блоки
Приготовить кладочный раствор

## Slide 17
Разметка на фундаменте
Установка первого ряда на раствор
Контроль плоскости по уровню
Выравнивание

## Slide 22
Прорезание желобов в углах
Изготовление блоков перемычек
Соединение стен и перегородок

## Slide 23
Установка блоков перемычек
Устройство проемов

## Slide 24
Монтаж перекрытий и перемычек проемов

## Slide 25
Устройство венца и перемычек оконных проемов
Установка электропроводки

## Slide 28
Строительство ограждений
Номенклатура блоков: DM 15/9, DM 22/15
Вес, шт./кг: DM 15/9 = 6 кг, DM 22/15 = 8 кг
Количество, шт./м2 : 8 шт.
• В качестве посадочной основы используем железобетонный цоколь толщиной минимум 120 мм.
• Проектируемое ограждение может быть как без разделительных несущих столбов, так и с разделительными элементами, которыми могут быть:
1) непосредственно сами блоки DURISOL вышеуказанных типов,
2) стальные балки, железобетонные или стальные несущие столбы.

## Slide 32
Благодарим за внимание!