# Приложение 3

Практическая работа

Определение мощности на валу электродвигателя в зависимости от числа оборотов

Оборудование:

школьный прибор для определения мощности электродвигателя от швейной машины со счетчиком, карманный секундомер.

Порядок работы:

1. Изучите руководство по эксплуатации прибора, его устройство и правила пользования.

2. Установите счетчик оборотов так, чтобы конец хвостовика с толстостенной резиновой трубкой с небольшим нажимом касался резинового грибка на валу двигателя.

3. Поперечную планку — тягу с динамометрами опустите вниз так, чтобы указатели динамометров были установлены на нуль.

Прибор для определения мощности на валу электродвигателя от числа оборотов:

1 — деревянная панель,

2 — электродвигатель,

3 — выключатель,

4 — деревянный шкив,

5 — чугунная стойка,

6 — поперечная планка,

7 — динамометры,

8 — ремешок

9 — счетчик оборотов,

10 — держатель счетчика оборотов

4. При включенном двигателе поднимите подвижную планку, натяните ремень и закрепите планку стопорным винтом с барашком. В результате трения шкива о ремень динамометры будут давать разные показания F1 и F2, которые запишите в таблицу.

5. Наблюдая за счетчиком оборотов и уловив момент совпадения нулевого деления шкалы счетчика оборотов и времени, за которое двигатель проделал данное число оборотов, занесите в таблицу результаты измерений.

6. Затем, меняя натяжение планки и увеличивая натяжение ремня путем перемещения планки вверх, проделайте опыт несколько раз почти до полного торможения двигателя, каждый раз записывая данные в таблицу.

Мощность на валу двигателя указанную в последней графе таблицы, вычислите по формуле:

N = 2(RnF/t

где R– радиус шкива, шкива выраженный в метрах;

n - число, оборотов двигателя за время t;

F - тормозящая сила в ньютонах;

t - время в секундах, за которое двигатель сделал n оборотов.

7. По данным таблицы постройте график зависимости мощности на валу двигателя от числа оборотов.