| Параметр | Меркурий | Венера | Земля | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее расстояние от Солнца, а.е. | 0,387 | 0,723 | 1,000 | 1,524 | 5,20 | 9,54 | 19,18 | 30,07 | 39,44 |
| Сидерический период обращения | 88,0 сут | 224,7 сут | 365,3 сут | 687,0 сут | 11,86 лет | 29,46 лет | 84,01 лет | 164,8 лет | 247,7 лет |
| Синодический период обращения, сут | 115,9 | 583,9 |  | 779,9 | 398,9 | 378,1 | 369,7 | 367,5 | 366,7 |
| Эксцентриситет орбиты | 0,2066 | 0,0067 | 0,0167 | 0,0934 | 0,0484 | 0,0557 | 0,0471 | 0,0087 | 0,247 |
| Наклонение орбиты к эклиптике | 7о01' | 3о24' |  | 1о51' | 1о17' | 2о29' | 0о46' | 1о46' | 17о08' |
| Экваториальный радиус, км | 2439 | 6051 | 6378 | 3393 | 71400 | 60400 | 24300 | 25050 | 1500(?) |
| Сжатие | 0,000 | 0,000 | 0,0034 | 0,0052 | 0,062 | 0,103 | 0,006 | 0,02 | (?) |
| Масса, г | 3,28.1026 | 4,88.1027 | 5,98.1027 | 6,40.1026 | 1,90.1030 | 5,68.1029 | 8,70.1028 | 1,03.1029 | 1,0.1025 |
| Масса (в единицах земной массы) | 0,005 | 0,816 | 1,000 | 0,107 | 318 | 95,1 | 14,6 | 17,2 | 0,0017 |
| Средняя плотность, г.см-3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 0,7(?) |
| Ускорение силы тяжести на экваторе, см.с-2 | 370 | 887 | 981 | 371 | 2500 | 1100 | 950 | 1150 | 7,5 |
| Параболическая скорость, км/с | 4,3 | 10,4 | 11,2 | 5,0 | 6,1 | 36 | 22 | 24 | 0,7 |
| Период вращения | 58,8 сут | 243 сут | 23h56m4,1s | 24h37m22,6s | 9h50,5m | 10h14m | 10h49m | 15h40m | 6h16m |
| Наклон экватора к плоскости орбиты | 7о | 3о24' | 23о27' | 25о12' | 3о07' | 26о45' | 82о | 29о | (?) |
| Визуальная звездная величина * | -0,2 | -4,1 |  | -1,9 | -2,4 | +0,8 | +5,8 | +7,6 | +14,7 |
| Сферическое альбедо ** | 0,006 | 0,75 | 0,36 | 0,24 | 0,50 | 0,76 | 0,62 | 0,50 | 0,09 |
| Солнечная постоянная, Вт.м-2 | 13600 | 2600 | 1360 | 586 | 50,3 | 15,0 | 3,70 | 1,50 | 0,87 |
| Средняя эффективная температура, К | 440 | 231 | 249 | 210 | 134 | 97 | 54(?) | 56(?) | 43(?) |
| Температура поверхности, К*** | 750(100) | 735 | 288 | 300(147) |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление у поверхности, атм. | <10-10 | 90 | 1,0 | 0,006 |  |  |  |  |  |
| Число известных спутников (естественных) | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| * Меркурий и Венера в квадратуре, остальные в противостоянии. ** Для Венеры, Земли, Марса и Юпитера - интегральное, для других планет - визуальное. *** Для Меркурия и Марса первая цифра - максимальная температура (полдень, экватор), вторая - минимальная, для Земли и Венеры дано среднее значение температуры |

# Text boxes

Общие сведения о планетах Солнечной системы.