|  | Явление электромагнитной индукции – это… |
| --- | --- |
| …возникновение индукционного тока в замкнутом контуре, пронизываемом магнитным полем. | Правило Ленца |
| Индукционный ток, возникающий в замкнутом контуре, имеет такое направление, что созданное им магнитное поле компенсирует изменение магнитного потока, породившего данный ток. | Генри - это |
| …индуктивность катушки, в которой возникает ЭДС самоиндукции в 1 В при изменении силы тока на 1 А за 1 с. | Правило буравчика для прямого тока… |
| …если поступательное движение буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то вращательное движение буравчика совпадает с направлением силовой линии магнитного поля. | Вебер – это… |
| поток магнитной индукции через поверхность 1 м2 при индукции в 1 Тл. | Вихревое электрическое поле – это… |
| …поле порождаемое переменным магнитным полем, силовые линии которого замкнуты, не имеют ни начала, ни конца. | Токи Фуко – это… |
| …индукционные токи, возникающие в массивных проводниках. | Электромагнитное поле – это… |
| …особая форма материи, представляющая собой совокупность двух неразрывно связанных, друг без друга не существующих, взаимопорождаемых переменных электрических и магнитных полей. | Самоиндукция – это… |
| …явление, мешающее изменению переменного тока в катушке. | Закон электромагнитной индукции… |
| …ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока с обратным знаком. Е = - Δ Ф/ Δ Т | Магнитный поток – это… |
| …произведение модуля вектора магнитной индукции В на площадь контура S и Cos угла между вектором индукции и нормалью кплоскости контура. | Индуктивность – это… |
| …физическая величина равная ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре при изменении силы тока на 1 А за 1 с. | Электромагнитная волна – это… |
| …периодически изменяющееся электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью. |  |