Карточка учителя 2: Применим системно-функциональный подход к анализу закона Гука

| Знания о законе | Закон Гука |
| --- | --- |
| 1. Формула | F = - kx – Закон Гука, где F – сила упругости, возникающая в теле при деформации; х - деформация, изменение размеров тела относительно его начальной длины под действием приложенной силы (удлинение или сжатие); k – коэффициент пропорциональности; знак «минус» означает, что сила упругости направлена в сторону, противоположную деформации |
| 2. Зависимость между какими величинами выражает закон? | F = - kx Сила упругости зависит от значения деформации тела (от удлинения или сжатия) |
| 3. Как зависит величина, стоящая в левой части уравнения, от величин, стоящих в правой его части? | F = - kx Сила упругости прямо пропорциональна деформации |
| 4. Формулировка закона | При упругой деформации растяжения (или сжатия) модуль силы упругости прямо пропорционален абсолютному значению изменения длины тела F = - kx F = k │∆l│ F = k │x│ |
| 5. Как называется коэффициент пропорциональности в данном законе? | F = - kx k – коэффициент пропорциональности называется жесткостью |
| 6. Каков его физический смысл? | F = - kx Жесткость численно равна силе, которая возникает при деформации тела на одну единицу длины (в СИ это увеличение или уменьшение длины на один метр) |
| 7. Получите наименование единицы коэффициента |  |
| 8. Чему равен коэффициент пропорциональности? | F = - kx В законе Гука жесткость конкретных тел, подвергающихся деформации, может быть самой различной в зависимости от формы тела, размеров и материала, из которого они изготовлены. Числовое значение коэффициента определяется экспериментально по формуле: |