Примеры моделирования учебной задачи

Задача.  Два тела массами 400 г и 600 г двигались навстречу друг другу и после удара остановились. Какова была скорость второго тела, если первое двигалось со скоростью 3 м/с?

1. 	V1	V2

m		M	до

V1 = V2 = 0                     	после

Х      Рисунок 1.

2. Закон сохранения импульса: mV1 + МV2 = 0.

3. Закон сохранения импульса в проекциях на ось Х:  mV1 -  МV2 = 0.

4. 0,4*3 – 0,6*V2 = 0,

1,2 – 0,6V2 = 0,

1,2 = 0,6V2 ,

V2 = 2 м/c.

Задача. С какой силой нужно удерживать алюминиевый брусок массой 200 г в воде? В спирте?

1.	алюминий,                                            Fa 	Fa

Ρц = 2700 кг/м3

Вода                          спирт

mg	mg

2. F = mg – Fa,

Fa  = ρж gVц ,   Vц = m/ρц ,   Vц = 0,2 / 2700 = 0,000074 м3 ,                             Рисунок 2.                                    Fa = 1000*10*0,000074 =  Н = 0,74 Н.

. F = 0,2*10 – 0,74 = 1,26 Н – для воды.

F = 0,2*10 – 800*10*0,000074 = 1,408 Н – для спирта.

Вопрос. Что показывает удельная теплоемкость  С ?

Рисунок 3.

Вопрос. Что показывает удельная теплота плавления λ ?

Рисунок 4.

Проведение мысленного эксперимента на примере принципа действия тепловой машины.

Выяснение условий работы тепловой машины проводится в ходе мысленного опыта, осуществляемого по схеме, приведенной на рисунке.

Q1

А = Q1 – Q2

Q2

Рисунок 5.

Рабочее тело, приведенное в контакт с нагревателем, получает от него количество теплоты Q1 . Затем, расширяясь, рабочее тело совершает механическую работу А. Далее, приведенное в контакт с холодильником рабочее тело отдает ему количество теплоты Q2 и приходит в исходное состояние.

Приведенная схема может быть представлена экспериментальной установкой.

Рисунок 6.

Нагревателем служит сосуд с горячей водой, а холодильником – сосуд с холодной водой. Рабочим телом является воздух в металлической коробке, стенки которой хорошо проводят теплоту. Если поместить коробку в нагреватель, то воздух в ней нагревается и расширяется. При этом он перемещает поршень и совершает полезную работу по подъему груза. Поднятый груз снимают с поршня и переносят затем коробку в сосуд с холодной водой. Воздух охлаждается, и система приходит в исходное состояние.

# Text boxes

Нагрели на 1 0 С

свинец

сталь

вода

m = 1 кг

140 Дж

500 Дж

4200 Дж

10 С

Дж/кг 0С

Рабочее тело

Нагреватель   Т1

Лед m=1кг

00С

3,4*106Дж

Вода m=1 кг

00С

0

λ m

t, с

T,0С

Q = λm,  λ = Q/m

При Tпл = const

Холодильник  T2

Т = 273 К

воздух

лед