Приложение №5

Вариант   1

I.  При напряжении 10 В сила тока в никелевой спирали равна 2 А.

Рассчитайте:

1) сопротивление спирали;

2) площадь поперечного сечения спирали длиной 2 м (удельное сопротивление никеля — 42*10-8 Ом-м);

3)  скорость упорядоченного движения электронов в проводнике, если концентрация электронов равна 8,5

*1028 м-3

4) мощность тока в спирали;

5) количество теплоты, выделяющееся за 10 с;

6) заряд, переносимый через поперечное сечение проводника в течение 5 мин.

II. На рис.  представлены соединения резисторов сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 4 Ом, внутреннее сопротивление источника тока г = 0,5 Ом. Рассчитайте:

1) полное сопротивление цепи;

2) ЭДС источника тока, если амперметр показывает силу тока 10 А;

3) напряжение на участке АВ

4) силу тока в проводнике сопротивлением R3;

5) падение напряжения на источнике тока;

6) работу сторонних сил по перемещению элементарного заряда.

Вариант  2

1. В медном электропроводе сопротивлением 8,5 Ом сила тока равна 2 А. Рассчитайте:

1) напряжение на концах провода;

2) длину провода площадью поперечного сечения 2 мм (удельное сопротивление меди — 1,7*10-8 Ом-м);

3) скорость упорядоченного движения электронов в проводе, если концентрация электронов равна 1028 м-3 ;

4) мощность тока в проводе;

5) количество теплоты, выделяющееся за 10 с;

6) заряд, переносимый через поперечное сечение проводника в течение 2 мин.

2. На рис. представлены соединения резисторов сопротивлениями: RI = 2 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 4 Ом, внутреннее сопротивление источника тока г = 0,6 Ом. Рассчитайте:

1) полное сопротивление цепи;

2) ЭДС источника тока, если амперметр показывает силу тока 5 А;

3) напряжение на участке АВ;

4) силу тока в резисторе сопротивлением R2;

5) падение напряжения на источнике тока;

6) работу сторонних сил по перемещению элементарного заряда.

Ответы

|  | I |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 - | 3 | 4 | 5 | б |
| Вариант 1 | 5 Ом | 1,7*10-7м* | 0,9 мм/с' | 20 Вт | 200 Дж | 600 Кл |
| Вариант 2 | 17В | 1 км | 0,6 мм/с | 34 Вт | 340 Дж | 240 Кл |
|  |  |  |  | II |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант 1 | 7 Ом | 70В | 25В | 5А | 5В | 1,1*10 -17Дж |
| Вариант 2 | 4 Ом | 20В | 5В | 2,5 А | 3В | 3,2-10-18Дж |

ТС. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи

Вариант 1

1.   Электрическим током называется...

A. движение электронов.

Б. упорядоченное движение заряженных частиц.

B.  упорядоченное движение электронов.

2.   Чтобы создать электрический ток в проводнике, надо...

A. создать в нем электрическое поле.

Б. создать в нем электрические заряды.

B.  разделить в нем электрические заряды.

3.   Какие частицы создают электрический ток в металлах?

A. Свободные электроны. Б. Положительные ионы.

B.  Отрицательные ионы.

4.   Какое действие тока используется в гальванометрах?

А. Тепловое.           Б. Химическое.       В. Магнитное.

5.   Сила тока в цепи электрической плитки равна 1,4 А. Какой электрический заряд проходит через поперечное сечение ее спирали за 20 мин?

A. 3200 Кл. Б. 1680 Кл.

B.  500 Кл.

6.   На какой схеме  амперметр включен в цепь правильно?

А.1.                        Б. 2.                        В. 3.

7.   При прохождении по проводнику электрического заряда, равного 6 Кл, совершается работа 660 Дж. Чему равно напряжение на концах этого проводника?

А. НОВ.                 Б. 220В.                 В. 330 В.

8. На какой схеме вольтметр включен в цепь правильно?

А. 1.

Б. 2.

9.   Два мотка медной проволоки одинакового сечения имеют соответственно длину 50 и 150 м. Какой из них обладает большим сопротивлением и во сколько раз?

А. Первый в 3 раза.                Б. Второй в 3 раза,

10. Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволоке

длиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее концах равно 6 В?

А. 2 А.                    Б. 10 А.                  В. 6 А.

Вариант 2

1.   Электрический ток в металлах представляет собой...

A. движение электронов.

Б. упорядоченное движение заряженных частиц.

B.  упорядоченное движение свободных электронов.

2.   В источниках тока в процессе работы происходит...

A. создание электрических зарядов. Б. создание электрического тока.

B.  разделение электрических зарядов.

3.   Какие частицы находятся в узлах кристаллической решетки металлов?

A. Отрицательные ионы. Б. Положительные ионы.

B.  Электроны.

4.   Какое действие тока используется в электрических лампах?

А. Тепловое.            Б. Химическое.       В. Магнитное.

5.   Через нить лампочки карманного фонаря каждые 10с протекает заряд, равный 2 Кл. Какова сила тока в лампочке?

А. 20 А.                   Б. 0,2 А.                  В. 2 А.

6.   На какой схеме  амперметр включен в цепь неправильно?

А. 1.                        Б. 2.

7.   Каково напряжение на автомобильной лампочке, если при прохождении через нее заряда, равного 100 Кл, была совершена работа 1200 Дж?

А. 12В.                   Б. 24В.                   В. 100В.

8.   На какой схеме вольтметр включен в цепь неправильно?

А. 1.                        Б. 2.

9.   Два куска алюминиевой  проволоки  одинаковой длины имеют соответственно площадь поперечного сечения 1 мм   и 3 мм2. Какой из них обладает меньшим сопротивлением и во сколько раз?

А. Первый в 3 раза.                Б. Второй в 3 раза.

10. Сила тока в стальном проводнике длиной 140см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника?

А. = 1,5 В.               Б. =0,5 В.               В. =0,26 В.

ТС-7. Соединение проводников

Вариант 1

1.   Требуется изготовить елочную гирлянду из лампочек, рассчитанных на напряжение 5 В, чтобы ее можно было включить в сеть напряжением 220 В. Сколько для этого потребуется лампочек?

А. 44.                      Б. 20.                      В. 60.

2.   По условию задания 1 рассчитайте сопротивление гирлянды, если каждая лампочка в ней имеет сопротивление 10 Ом.

А. 440 Ом.                Б. 200 Ом.                В. 600 Ом.

СР. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи

Вариант 1

1. Какой   заряд   протекает   через   катушку   гальванометра, включенного в цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА?

2. При устройстве молниеотвода использовали стальной провод площадью поперечного сечения 35 мм2 и длиной 25 м. Определите его сопротивление.

3. Определите силу тока в реостате сопротивлением 650 Ом, если к нему приложить напряжение 12 В.

Вариант 2

1. Определите силу тока в электрической лампе, если через нее за 5 мин проходит электрический заряд 150 Кл.

2. Сколько метров никелиновой проволоки сечением 0,1 мм2 потребуется  для  изготовления  реостата  с  сопротивлением 180 Ом?

3. На   цоколе   электрической   лампочки   написано:   «3,5В; 0,28 А». Найдите сопротивление спирали лампы.

Вариант 3

1. При электросварке сила тока достигает 200 А. Какой электрический заряд проходит через поперечное сечение электрода за 5 мин?

2. Определите площадь поперечного сечения вольфрамовой нити в электрической лампе, если длина нити 100 мм, а ее сопротивление в холодном состоянии 27,5 Ом.

3. Какое напряжение нужно создать на концах проводника сопротивлением 20 Ом, чтобы в нем возникла сила тока 0,5 А?

Вариант 4

1. Через спираль электроплитки за 2 мин прошел заряд в 6000 Кл. Какова сила тока в спирали?

2. Каково удельное сопротивление трамвайного провода, если его длина 10 км, площадь поперечного сечения 70 мм2, а сопротивление 3,5 Ом?

3. Определите величину силы тока в лампочке, сопротивление которой 400 Ом, а напряжение на зажимах 120 В.

Вариант 5

1. Сила тока в утюге 0,3 А. Какой электрический заряд пройдет через его спираль за 10 мин?

2. Каково    сопротивление   алюминиевого   провода   длиной 1,8 км и сечением 10 мм2 ?

3. Рассчитайте напряжение на клеммах амперметра, сила тока в котором 6,2 А, если сопротивление амперметра 0,0012 Ом.

Вариант 6

1. Через поперечное сечение проводников за 2 с проходит 12 • 1019 электронов. Какова сила тока в проводнике? Заряд электрона 1,6 • 10-19 Кл.

2. Сколько метров медного провода сечением 2 мм    нужно взять, чтобы его сопротивление было равно 1 Ом?

3. Сила тока в электрическом чайнике 3 А при напряжении 220 В. Чему равно сопротивление чайника?

Вариант 7

1. Одинаковые ли электрические заряды пройдут через поперечное сечение проводника за 3 с при силе тока 5 А и за полминуты при силе тока 0,5 А?

2. Какого сечения нужно взять стальной провод длиной 5 км, чтобы его сопротивление было равно 60 Ом?

3. Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30 А?

Вариант 8

1. За какое время через поперечное сечение проводника пройдет заряд, равный 10 Кл, при силе тока 0,1 А?

2. Медный провод сечением 1 мм2 нужно заменить стальным такой же длины, не меняя сопротивления проводника. Какого сечения нужно взять стальной провод?

3. Какое сопротивление имеет медный провод, если при силе тока 20 А напряжение на его концах равно 8 В?