# Индукция магнитного поля

1)Проблемный опыт

Вывод1. Необходима физическая величина, которая характеризовала бы магнитное поле.

2) Модуль вектора магнитной индукции

FA зависит от:

- самого поля;                                                    F

- длины проводника;                                         Il

- силы тока в проводнике.

В     = 1 Тл = 1 Н/(A.м)

3) Направление вектора магнитной индукции

Магнитные линии – линии магнитной индукции

Вектор В направлен по касательной к линии магнитной индукции.

# Прибор для определения направления вектора магнитной индукции называется        индикатор индукции магнитного поля.

Вывод2. Вектор магнитной индукции - силовая харктеристика магнитного поля.

4) Виды магнитных полей

Поле         однородное                                Поле       неоднородное

Определение. Магнитное поле называется однородным, если во всех его точках магнитная индукция одинакова.

Вывод3. Чем больше модуль магнитной индукции в данной точке поля, тем с большей силой будет действовать магнитное поле на движущиеся заряды.

# Text boxes

## Отношение F/Il зависит только от поля.

## В= F/Il  количественная характеристика поля

S

N

Б)

А))

величина постоянная