Инструкция для заказчика

Внимательно следите за всеми вычислениями, производимыми подрядчиком. Не пропускайте ошибки. Ошибка может ударить по вашему карману. Осуществляйте с подрядчиком торги в отношении оплаты работы. От результата торгов зависит то,  насколько уменьшится количество денег в вашем кармане! Вы можете заплатить за оклеивание стен обоями не более … рублей. В эту сумму стоимость обоев не входит.

Чертеж  квартиры

1 – гостиная (18.6 кв.м.)

2 – спальня (13.5 кв.м.)

3 – кухня (11.84 кв.м.)

4 – холл (9.28 кв.м.)

5 – ванная (3.06 кв.м.)

6 – санузел (1.6 кв.м.)

7 – прихожая (1.8 кв.м.)

Высота потолка - 2.6 м.

Проем двери – 2.1*0.8

Проем окна – 1.5*1.3

Расчет расхода обоев

Для того, чтобы определить, сколько обоев вам потребуется для оклейки ими помещения, вам нужно будет провести не хитрый расчет. Для этого измерьте длину, ширину и высоту комнаты. Если в комнате есть окно, то измерьте и его габариты – высоту и ширину. Обязательно там будет дверной проем – тоже измеряем высоту и ширину. 

Далее вычисляем общую площадь стен по такой формуле:
(длина +ширина)*2*высота = общая площадь стен. (формула 1)

Затем вычисляем площадь проемов и окон:

(высоту окна * ширину окна) + (высоту двери * ширину длина) = площадь всех проемов. (формула 2)

Затем вычисляете непосредственно площадь стен, которые будете «одевать» обоями:

(Общая площадь стен) – (площадь всех проемов) = площадь оклейки. (формула 3)

Найти площадь одного рулона обоев:

(длину рулона* ширину рулона)=площадь рулона. (формула 4)

Теперь у вас есть данные для покупки обоев и, исходя из них, сможете рассчитать количество рулонов.

площадь оклейки/ площадь рулона= количество рулонов. (формула 5)