Аверин А. В.  218-781-286

Приложение 3

Изготовление изделия "Стол-стул"

Технологическая карта

| № | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструмент и приспособление |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаблон для столешницы |
| 1 | Выбрать лист ДВП и опилить под углом 90 градусов 850 х 450 мм |  | Карандаш, линейка, угольник, ножовка |
| 2 | Разметить углы /180 мм и опилить по разметке |  | Циркуль, электролобзик |
| Шаблон для спинки |
| 1 | Выбрать лист ДВП и опилить под углом 90 градусов 450 х 230 мм |  | Карандаш, линейка, угольник, ножовка |
| 2 | Разметить шаблон как показано на эскизе и опилить по разметке |  | Карандаш, линейка, ножовка |
| Столешница |
| 1 | Склеить щит из досок с припуском на обработку 855 х 450 х 20 мм |  | Верстак, клей ПВА |
| 2 | Приложить шаблон очертить и опилить по линии разметки |  | Карандаш, электролобзик |
| 3 | Разметить и распилить столешницу, как показано на эскизе |  | Карандаш, линейка, угольник, ножовка |
| 4 | Разметить и врезать петли |  | Линейка, карандаш, стамеска, отвёртка, шурупы |
| Спинка |
| 1 | Приложить шаблон, очертить. Склеить щит из досок с припуском на обработку 455 х 235 х 20 мм |  | Верстак, клей ПВА |
| 2 | Приложить шаблон, очертить и опилить по линии разметки |  | Ножовка, карандаш |
|  |  | Ножки |  |
| 1 | Выбрать заготовки 450 х 40 х 40 мм (4 шт.) |  | Линейка, карандаш, ножовка |
| 2 | Разметить и прострогать заготовки 450 х 40 х 25 мм |  | Верстак, линейка, карандаш, рубанок |
| Сборка спинки |
| 1 | Разместить столешницу, как показано на эскизе |  | Верстак, линейка, карандаш |
| 2 | Вырубить размеченную часть на глубину 15 мм |  | Верстак, стамеска, киянка |
| 3 | Вставить спинку в столешницу под углом, удобным для вас |  | Верстак, клей ПВА |
| Сборка ножек |
| 1 | Разметить вторую половину столешницы под ножки произвольно с учётом устойчивости стула |  | Верстак, угольник, карандаш, линейка |
| 2 | Вырубить размеченные части на глубину 15 мм |  | Верстак, стамеска, киянка |
| 3 | Вставить ножки под углом, обеспечивающим устойчивость стула |  | Верстак, клей ПВА |
| Покрыть лаком |
| 1 | Покрыть лаком 3-4 раза |  | Лак, кисть |