Аверин А. В.  218-781-286

Приложение 4

Изготовление изделия "Подвесной стол"

Технологическая карта

| № | Наименование операции | Эскиз заготовки | Оборудование и инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| Столешница |
| 1 | Склеить щит с припуском на обработку |  | верстак, струбцина, клей ПВА |
| 2 | Разметить и опилить по заданным размерам |  | линейка, угольник, карандаш, ножовка |
| 3 | Разметить о опилить по длине, как показано на чертеже |  | линейка, карандаш, ножовка |
| 4 | Отшлифовать столешницу |  | шлифовальная бумага, колодка, верстак |
| Навесные ящики |
| 1 | Прострогать доску С-3500 мм х 130 х 12 мм |  | фуговальный станок |
| 2 | Склеить, разметить и опилить 2-е наружные, боковые заготовки по заданным размерам |  | струбцина, клей, карандаш, линейка, угольник, ножовка, верстак |
| 3 | Склеить, разметить и опилить по заданным размерам 2-е внутренние боковые заготовки |  | струбцина, клей, карандаш, линейка, угольник, ножовка, верстак |
| 4 | Склеить, разметить по заданным размерам 2-е задние стенки |  | струбцина, клей, карандаш, линейка, угольник, ножовка, верстак |
| 5 | Склеить, разметить и опилить по разметке 2-е верхние крышки |  | карандаш, угольник, ножовка, верстак, клеи, струбцина |
| 6 | Склеить, разметить и опилить по разметке 2-е дверцы |  | карандаш, угольник, ножовка, струбцина, клей |
| 7 | Склеить, разметить и опилить по линии разметки общее дно для ящиков |  | верстак, струбцина, клей, карандаш, линейка, угольник, ножовка |
| Сборка ящиков |
| 1 | Собрать все детали, как показано на рисунке |  | верстак, клеи, гвозди, саморезы |
| 2 | Отшлифовать все стенки |  | шлифовальная бумага, колодка |
| 3 | Поставить на петли дверцы |  | рояльная петля, шурупы, отвёртка |
| Крепление столешницы |
| 1 | Вклеить и взять на шурупы заготовку 700 х 70 х 25мм как показано на чертеже |  | клей ПВА, шурупы, отвёртка |
| 2 | Прикрутить рояльную петлю к столешнице и крепёжной направляющей |  | рояльная петля С-700 мм, шурупы, отвёртка |
| Отделка изделия |
| 1 | Зачистить все пластины, рёбра, просеки |  | шлифовальная бумага, колодка |
| 2 | Покрыть изделие морилкой |  | морилка, кисть |
| 3 | Покрыть изделие лаком по сосне 2-3 раза |  | лак, кисть |