Приложение 2. Сверлильный станок СФ-1

Парфёнов  В.Н.    219-550-826

Технические характеристики:

| Максимальный диаметр сверления, мм. | 23 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр рассверливания, мм. | 35 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | 10 мм |
| Конус шпинделя | Морзе 3-АТ6 ГОСТ 25557-82 (внутр.) |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 0...320, 320...520, 520...810, 810...1350, 1350...2000 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм. | 200 |
| Ход пиноли, мм. | 100 |
| Поворот головки в горизонтальной плоскости, град. | 30 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 240 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм. | 221 - 423 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм. | 250 х 250 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм. | 400 х 680 х 1010 |
| Масса, кг. | 150 |

Парфёнов  В.Н.    219-550-826

Инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке СФ-1

При работе необходимо остерегаться:

- ранений глаз отлетающей стружкой;

- ранений рук при плохом закреплении детали.

До начала работы необходимо правильно:

- Одеть спец. одежду.

- Проверить правильность крепления защитного кожуха решеткой передачи.

- Надежность крепления сверла в патроне.

- Проверить надежность работы станка на холостом ходу и надежность включения и выключения его кнопками.

- Прочность закрепления детали в тисках. Работать не с закрепленной деталью - запрещается.

- Перед началом работы надеть защитные очки.

Во время работы:

- Не пользоваться сверлами с изогнутыми хвостами.

- Сверло к детали подавать правильно и только после полного разгона двигателя.

- Перед сверлением металлической заготовки необходимо начернить центр отверстий. В деревянных заготовках центры намечают шилом.

- При прекращении подачи эл. тока немедленно выключить эл. двигатель.

- Перед остановкой станка отведите сверло от детали после чего выключите эл. двигатель.

Во избежание травм в процессе работы:

- не наклонять близко голову к патрону или сверлу;

- не работать в рукавицах;

- не кладите посторонние предметы на станину станка;

- не охлаждать и не смахивать инструмент с помощью тряпок, пользуйтесь спец. щеткой;

- не тормозить руками патрон или сверло;

- не отходить от работающего станка.

После окончания работы и остановки сверла:

- Удалите стружку со станка с помощью щетки и крючка.

- Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее руками.

- Выньте сверло из патрона и сдайте станок учителю.

Парфёнов  В.Н.    219-550-826