Приложение 3.  Токарный станок СТД-120

Технические характеристики:

| Наибольшая длина заготовки, мм | 500 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 240 |
| Число скоростей | 2 |
| Наибольшая частота вращения шпинделя, об/мин.: | 2350/2050 |
| Наименьшая частота вращения шпинделя, об/мин.: | 980/670 |
| Напряжение, В | 380(220) |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1250х575х550 |
| Масса, кг | 100 |

Парфёнов  В.Н.    219-550-826

Инструкция по технике безопасности при работе на токарном станке СТД-120

При работе необходимо остерегаться:

- Ранение глаз отлетающей стружкой.

- Ранение рук при прикосновении их к обрабатываемой детали.

- Ранение рук при неправильном обращении с резцом.

- Ранение осколками плохо склеенной послойной сучковатой древесиной.

Перед работой необходимо:

- Правильно одеть спец.одежду.

- Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

- Инструмент разложите на установленном месте, со станка уберите все посторонние предметы.

- Проверьте нет ли в заготовке сучков и трещин, обтешите заготовку до нужной формы, после чего надежно закрепите ее во вращающихся центрах на станке.

- Установите подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и закрепите его на высоте центровой линии заготовки.

- Проверьте исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

- Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность коробки включением и выключением ее кнопок.

- Перед началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы:

- Производите подачу режущего инструмента на материал только после того, как рабочий вал наберет полную частоту вращения.

- Подавайте инструмент плавно, без сильного нажима.

- Своевременно подвигайте подручник к обрабатываемой детали, не допуская увеличения зазора.

Во избежание травм во время работы на станке:

- Не наклоняйте голову близко к станку.

- Не принимайте и не передавайте предметы через работающий станок.

- Замеряйте обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.

- Не останавливайте станок путем торможения рукой обрабатываемой детали.

- Не отходите от станка, не выключив его.

После окончания работы:

- Остановите станок.

- Уложите на свои места инструмент.

- Удалите со станка стружку при помощи щетки. Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее рукой.

- Сдайте станок учителю.

- Приведите себя в порядок.

Парфёнов  В.Н.    219-550-826