Приложение 4.  Настольный

горизонтально-фрезерный станок НГФ - 110 Ш

Технические характеристики:

| Размер рабочей поверхности (зеркала) стола, мм. | 400 х 100 |
| --- | --- |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 250 |
| Наибольшее поперечное перемещение стола, мм. | 85 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 170 |
| Перемещение стола на одно деление лимба, мм. | 0,05 (продольное/поперечное); 0,25 (вертикальное) |
| Наибольший угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град. |  |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 125 / 200 / 315 / 500 / 800 / 1250 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 |
| Максимальный диаметр используемых фрез, мм. | 110 |
| Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм. | 30 - 200 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 0,75 |
| Класс точности | Н |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм. | 685 х 640 х 925 |
| Масса, кг. | 240 |

Парфёнов  В.Н.    219-550-826

Инструкция по технике безопасности при работе на настольном

горизонтально-фрезерном станке НГФ - 110 Ш

При работе необходимо остерегаться:

- Ранение рук и пальцев вращающимися частями или фрезой.

- Наматывания волос на вращающуюся оправку фрезы.

- Поражения глаз отлетающей стружкой.

До начала работы:

- Привести в порядок спец.одежду.

- Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений.

- Прочно закрепить фрезу и обрабатываемую деталь, ключ положить на место.

- Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения станка.

- Перед началом работы надеть защитные очки.

Во время работы:

- Фрезу к обрабатываемой детали подводить плавно, не допускать увеличения толщины стружки.

- Пользоваться только исправным инструментом.

Запрещается:

1. Наклонять голову близко к фрезе или движущиеся детали

2. Передавать и принимать предметы через вращающиеся или движущиеся

части станка.

- Облокачиваться или опираться на станок.

- Измерять обрабатываемую деталь, обслуживать станок, чистить и убирать стружку до полной остановки станка.

- Охлаждать  деталь или фрезу водой с помощью концов или тряпки.

- Останавливать станок путем торможения рукой шкива или ремня.

Перед окончанием работы необходимо отвести обрабатываемую деталь от фрезы.

При выключении тока в сети во время работы необходимо немедленно выключить пусковую кнопку.

После окончания работ:

- Остановить станок.

- Удалить стружку со станка и тщательно вытереть его и инструмент.

- Привести в порядок станок и рабочее место.

- Сдать учителю станок и рабочее место.

Парфёнов  В.Н.    219-550-826