Приложение 2.

# Правильные ответы на задания.

# Задание 1.

Найдите нарушение правил безопасной работы на швейной машине.

Фото 1. Волосы должны быть убраны под косынку.

Фото 2. Руки не держать вблизи иглы.

Фото 3. Не класть посторонние предметы на швейную машину.

Фото 4. Проверять перед работой не осталось ли в изделии булавок или игл.

# Задание 2

# Назвать детали швейной машины.

- маховое колесо;

- платформа;

- катушечный стержень;

- рукав;

- рычаг прижимной лапки;

- рычаг обратной подачи материала;

- стойка рукава;

- регулятор длины стежка;

- регулятор выбора вида строчки;

10- прижимная лапка;

11- регулировочный винт.

Задание 3.

Найти ошибку в последовательности заправки верхней нити.

| № п/п | Последовательность заправки |
| --- | --- |
| 1 | Установить машину на рабочий ход. |
| 2 | Поднять рычаг нитепритягивателя в крайнее верхнее положение. |
| 3 | Протянуть нить через нитенаправитель. |
| 4 | Поставить катушку на катушечный стержень. |
| 5 | Протянуть нить в область натяжения нити. |
| 6 | Протянуть нить вверх через рычаг нитепритягивателя. |
| 7 | Продеть нить через игольное ушко с лицевой стороны, оставив конец нити 10-15 см. |
| 8 | Протянуть нить вниз через нижний нитенаправитель и через нитенаправитель на иглодержателе. |

# Третий и четвёртый, седьмой и восьмой номера поменять местами.

Задание 4.

Указать цифрами правильную последовательность заправки нижней нити швейной машины.

| Вставить шпульный колпачок в челночное устройство | 5 |
| --- | --- |
| Вставить шпульку в шпульный колпачок | 2 |
| Намотать нить на шпульку | 1 |
| Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка | 3 |
| Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине | 6 |
| Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка | 4 |