Приложение 1

# Вопросы для второго этапа урока

- Изучая тему «Электрический ток», мы установили три основных параметра, характеризующие любую электрическую цепь. Назовите их? Запишите на доске их буквенные обозначения. (ответ: сила тока, напряжение и сопротивление)

- Магнитное действие на проводник с током используется в приборах для измерения силы тока. Как называется прибор, который используют для измерения силы тока в электрической цепи? Назовите его. (ответ: амперметр)

- На электрических схемах все приборы заменяются их условным обозначением. Как обозначается прибор для измерения силы тока на электрической схеме? Нарисуйте условный элемент. (ответ:         )

- Прибор для измерения силы тока в цепи включается так, чтобы через него протекал весь ток. Для этого цепь в одном месте разрывают и туда включают этот прибор. Как называется такое включение? Назовите и запишите ответ на доске как первое ключевое слово темы урока. (ответ: последовательное)

- На рисунке представлены условные обозначения некоторых элементов электрической цепи. Назовите элементы 1,3,7,8,11,13?

- Выберите из оборудования, предложенного Вам для урока два резистора, ключ, блок питания. Что нужно сделать, чтобы собрать, из выбранных приборов, электрическую цепь? Трансформируйте глагол в вашем ответе в существительное и запишите ответ на доске как второе ключевое слово темы урока. (ответ: соединение)

- Физические величины сила тока, напряжение и сопротивление – связаны между собой законом. Каким же? Запишите ответ формулой. (ответ: )

- Вспомним материал предыдущей главы. Как называются вещества, через которые электрические заряды могут переходить с одного тела на другое? Ответ запишите во множественном числе и запишите его на доске как третье ключевое слово урока. (ответ: проводники).

- Сформулируйте тему урока, соединив ключевых слова. (ответ: Последовательное соединение проводников)

# Text boxes

А